## Slide 1: VLAN oraz protokół IP w sieciach LAN

## Slide 2: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 3: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 4: Wprowadzenie
Ewolucja technologii Ethernet to przede wszystkim opracowywanie nowych wersji tej technologii zapewniających większą prędkość transmisji
Najważniejszym rozszerzeniem funkcjonalności klasycznego Ethernetu jest koncepcja wirtualnych sieci lokalnych VLAN (ang. Virtual LAN)
Sieci VLAN początkowo stosowane wyłącznie w sieciach lokalnych wraz ze wzrostem popularności technologii Ethernet w innych rodzajach sieci zyskały duże zastosowanie w sieciach miejskich i rozległych

## Slide 5: VLAN - definicja
Sieć wirtualna VLAN to jedna domena rozgłoszeniowa - ramki broadcastowe są rozsyłane tylko do członków danej grupy
Sieć wirtualna VLAN to zbiór stacji stanowiących pewną logiczną grupę pomimo fizycznego rozmieszczenia w różnych segmentach sieci LAN
Sieci wirtualne VLAN nie muszą współdzielić jednego fizycznego medium
Stacje należące do jednej sieci wirtualnej mogą się komunikować ze sobą jakby należały do jednego segmentu sieci, pomimo fizycznego umiejscowienia w różnych segmentach

## Slide 6: VLAN - geneza
Potrzeba ograniczenia ruchu rozgłoszeniowego i zwiększenia wydajności sieci
Umożliwienie logicznej konfiguracji sieci w oderwaniu od fizycznej lokalizacji i ograniczeń zgodnie z szybko zmieniającymi się potrzebami firm i instytucji
Kwestie bezpieczeństwa – nie ma możliwości komunikacji między VLANami w warstwie 2

## Slide 7: VLAN – przykład (1)
Tradycyjna sieć bez VLAN – domeny rozgłoszeniowe są tworzone za pomocą urządzenia warstwy 3 (np. router)

## Slide 8: VLAN – przykład (2)
Sieć LAN z wykorzystaniem VLAN – domeny rozgłoszeniowe (VLANy) są tworzone logicznie za pomocą odpowiednich urządzeń (przełączników, routerów)

## Slide 9: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 10: VLAN oparty na portach
Sieci wirtualne oparte na portach są tworzone poprzez przypisanie portu przełącznika do konkretnej sieci wirtualnej
Łatwe w zrozumieniu i implementacji
Część prostszych przełączników obsługuje tylko tę metodę
Wymagana ręczna konfiguracja, co prowadzi do problemów przy zmianie położenia stacji
Tworzenie sieci VLAN tylko dla jednego przełącznika

## Slide 11: VLAN oparty na portach - przykład
Przełącznik
Ramka rozgłoszeniowa
VLAN

## Slide 12: VLAN oparty na portach - ograniczenia
VLANy za pomocą portów można tworzyć tylko dla jednego przełącznika – przenoszenie informacji o VLANach między przełącznikami wymaga dodatkowych mechanizmów

## Slide 13: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 14: VLAN oparty na standardach
Standard IEEE 802.1Q dodaje do ramki Ethernet za polem adresu źródłowego 4 bajtowe pole zawierające informacje identyfikatorze sieci VLAN (VID – VLAN Identifiation Number) oraz priorytecie
Umożliwia to bezpośrednie określenie przynależności do sieci VLAN poszczególnych stacji
Daje to również możliwość tworzenia VLAN w sieciach składających się z wielu przełączników
Proces wstawiania identyfikatora VLAN jest nazywany znakowaniem ramki

## Slide 15: Ramka w standardzie 802.1Q
Nagłówek 802.1Q
Adres nadawcy
Typ
Adres nadawcy
Typ
Znacznik 802.1Q
Znacznik 802.1Q
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
TPID
PCP
C
VID
TPID (ang. Tag Protocol Identifier) 16 bitowy numer identyfikujący typ ramki 802.1Q
PCP (ang. Priority Code Point) 3 bitowe pole zawierające priorytet zgodny ze standardem 802.1p
CFI (ang. Canonical Format Indicator) 1 bitowe zapewniające kompatybilność między Ethernet i Token Ring
VID (ang. VLAN Identifier) 12 bitowe pole zawierające identyfikator VLAN do którego należy dana ramka
Nagłówek Ethernet
Adres docelowy
Adres docelowy

## Slide 16: 802.1Q – przykład działania
Karty sieciowe w komputerach zazwyczaj nie wspierają standard IEEE 802.1Q
Na przełącznikach końcowych VLANy tworzone są za pomocą portów
W transmisji między przełącznikami ramki oznaczane są znacznikami IEEE 802.1Q – są to łącza trunkingowe
Przełączniki sąsiadujące bezpośrednio z komputerami odpowiadają za dodawanie i usuwanie znaczników

## Slide 17: 802.1Q – przykład działania
FF
FF
FF
FF

## Slide 18: Inne metody tworzenia sieci VLAN
Sieci VLAN można tworzyć również w następujący sposób:
Oparte na adresach MAC
Oparte na protokołach warstwy 3
Sieci wirtualne oparte na adresach IP
Sieci wirtualne oparte na adresie podsieci
Sieci wirtualne oparte na adresach IP multicast
Wymienione powyżej metody nie są obecnie stosowane

## Slide 19: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 20: Zalety VLAN
Oferują więcej pasma poprzez izolację ruchu rozgłoszeniowego
Pozwalają na organizację sieci i tworzenie logicznych grup w oderwaniu od fizycznych ograniczeń i lokalizacji
Skalowalność i łatwość zmiany konfiguracji
Łatwe współdzielenie zasobów
Umożliwiają zwiększenie wydajności sieci poprzez tworzenie mniejszych grup logicznych
Zwiększają bezpieczeństwo sieci uniemożliwiając podsłuch

## Slide 21: Wady VLAN
Wymagają routerów lub przełączników warstwy 3 do routingu między sieciami wirtualnymi
Technologia bardziej skomplikowana niż klasyczny Ethernet

## Slide 22: Rozszerzenia VLAN
Standard IEEE 802.1ad (Provider Bridges) umożliwia enkapsulację ramek wewnętrznego VLAN klienta w ramkach VLAN providera, rozwiązanie typu Q-in-Q
Standard IEEE 802.1ah-2008 (Provider Backbone Bridges PBB) zawiera zestaw rozwiązań umożliwiających odseparowanie sieci klienta od sieci providera poprzez enkaspulację całego nagłówka ramki, rozwiązanie typu mac-in-mac
Standard IEEE 802.1Qay-2009 (Provider Backbone Bridge Traffic Engineering PBB-TE) rozszerzenia standardu PBB poprzez poprawienie zarządzania siecią
Standard IEEE 802.1Q (Bridges and Bridged Networks) podsumowujący poprzednie rozszerzenia

## Slide 23: Zastosowania VLAN
Możliwość segmentacji i oddzielenia ruch w sieci lokalnej związanego z różnymi usługami, np.:
  Normalny ruch sieciowe
  Ruch VoIP (ang. Voice over IP)
  Ruch związany z zarządzaniem siecią
  Sieć dla gości
  Strefa DMZ
Segmentacja ruchu z wykorzystaniem VLAN umożliwia zastosowanie różnych reguł QoS dla różnych usług sieciowych
Zwiększenie bezpieczeństwa sieci poprzez grupowanie urządzeń w mniejsze domeny rozgłoszeniowe, w tym możliwość separacji pojedynczych portów stosując tzw. private VLAN

## Slide 24: Podsumowanie VLAN
VLAN to domena rozgłoszeniowa tworzona wirtualnie, niezależnie do fizycznej struktury sieci
VLAN to mechanizm działający w warstwie 2
VLAN to znaczące rozszerzenie funkcjonalności klasycznego Ethernetu
Stosowanie VLAN znacząco podnosi bezpieczeństwo i efektywność działania sieci
Stosowanie VLANów ma wpływ na schemat adresacji IP stosowany w sieci

## Slide 25: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 26: IP i Ethernet
Protokół IP jest obecnie najpopularniejszym protokołem warstwy sieciowej
Zgodnie z modelem warstwowym TCP/IP, protokół IP może współpracować z dowolną metodą pracującą w warstwie dostępu do sieci – w tym także z technologią Ethernet
Sposób połączenia oraz konfiguracja urządzeń Ethernet ma wpływ na schemat adresacji IP
Protokołem, który umożliwia współpracę Ethernetu i IP jest ARP (ang. Address Resolution Protocol)

## Slide 27: Model warstwowy – przepływ danych
Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa Internet
Warstwa dostępu do sieci
TCP
UDP
strumień
segment
pakiet
ramka
DANE
DANE
N
DANE
N
N
N
DANE
N
N
wiadomość
datagram
pakiet
ramka
DANE
DANE
N
DANE
N
N
N
DANE
N
N

## Slide 28: Protokół ARP
Protokół ARP zdefiniowany w RFC 826 służy do tłumaczenia 32 bitowego adresu IP na 48 bitowy adres MAC
ARP jest protokołem warstwy 2 korzystającym z ramek Ethernet
Działanie protokołu ARP jest związane z modelem warstwowym TCP/IP i zasadą enkapsulacji

## Slide 29: Model warstwowy TCP/IP - przykład
1
2
3

## Slide 30: Działanie protokołu ARP
Kiedy urządzenie Ethernet chce wysłać pakiet IP potrzebuje adresu MAC urządzenia docelowego, dla którego zna adres IP
Wynika to z modelu warstwowego sieci i enkapsulacji danych
W tym celu wysyłana jest na adres rozgłoszeniowy ramka z zapytaniem ARP Request
Urządzenie, które rozpoznaje swój adres IP, wysyła w odpowiedzi ramkę ARP Response skierowaną do stacji, która wysłała zapytanie

## Slide 31: Działanie protokołu ARP – przykład
1
1
1
1
2

## Slide 32: Działanie protokołu ARP – przykład 2
Stacja 156.17.43.2 ma do wysłania pakiet IP do stacji 156.17.30.200. Tablice ARP urządzeń są puste.
1
1
2
3
4
5
6

## Slide 33: Tablica pamięci ARP
W celu usprawnienia działania protokołu ARP, urządzenia przechowują w pamięci tablicy ARP (ang. ARP Cache) zawierające poznane skojarzenia adresów MAC i IP
Wpisy w tablicy pamięci ARP mają określony czas trwania
Jeżeli w tym czasie zostanie odebrany przez urządzenie pakiet potwierdzający wpis w pamięci, to czas trwania jest wydłużany
Jeżeli w tablicy pamięci ARP nie ma wpisu dotyczącego danego adresu IP, to urządzenie wysyła zapytanie ARP

## Slide 34: Gratuitous ARP
W protokole ARP możliwe jest samorzutne wysyłanie rozgłoszeniowej odpowiedzi tzw. Gratuitous ARP
Może to nastąpić np. po zmianie swojego adresu IP, po restarcie urządzenia
Inne systemy, które wcześniej zarejestrowały w swojej tablicy odwzorowanie adresów IP-MAC, zmienią je na nowe podane w Gratuitous ARP
Komunikaty Gratuitous ARP są wykorzystywane do wykrywania konfliktu adresów IP
Gratuitous ARP może być wykorzystywany do ataku ARP spoofing

## Slide 35: ARP spoofing (1)
1
Tablica ARP:
192.168.1.1 00-00-12-34-56-78

## Slide 36: ARP spoofing (2)
Tablica ARP:
192.168.1.1 00-00-12-34-56-78
Tablica ARP:
192.168.1.1 00-00-39-4E-33-33
Grat. ARP
Grat. ARP
Grat. ARP
Grat. ARP
2
2

## Slide 37: Podsumowanie ARP
ARP nie jest częścią protokołu IP, więc nie posiada nagłówka IP
Zapytania ARP używają transmisji typu broadcast, więc nigdy nie opuszczają logicznej podsieci (domeny rozgłoszeniowej)
Zapytania i odpowiedzi ARP używają ramek warstwy łącza danych, więc nie mogą być rutowane do innych podsieci
Odpowiedzi ARP używają transmisji typu unicast
Wpisy w tablicy cache ARP powinny mieć ograniczony czas trwania

## Slide 38: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 39: Podsieć IP i VLAN (domena rozgłoszeniowa)
Podstawowa zasad doboru adresacji IP w sieciach Ethernet to:
jeden VLAN (domena rozgłoszeniowa) = jedna podsieć IP
Zasada to wynika wprost z działania protokołu ARP, który wysyła zapytania na adres rozgłoszeniowy
Odejście od tej zasady może powodować nieprawidłowe działanie sieci
W niektórych przypadkach dozwolone jest niestosowanie tej zasady, ale musi to być czynione świadomie i mieć uzasadnienie

## Slide 40: Podsieć IP i VLAN (domena rozgłoszeniowa) – przykład 1
Jedna podsieć IP zawiera dwie domeny rozgłoszeniowe

## Slide 41: Podsieć IP i VLAN (domena rozgłoszeniowa) – przykład 1
Nie będzie komunikacji w warstwie IP między stacjami z dwóch różnych domen rozgłoszeniowych, gdyż zapytanie ARP nie zostanie przekazane przez router do drugiej domeny rozgłoszeniowej
W niektórych przypadkach administrator może świadomie skonfigurować sieć w przedstawiony sposób, kiedy nie ma potrzeby komunikacji między domenami rozgłoszeniowymi (np. ze względów bezpieczeństwa)
Faktyczne działanie sieci zależy również od konfiguracji routera

## Slide 42: Podsieć IP i VLAN (domena rozgłoszeniowa) – przykład 2
Jedna domena rozgłoszeniowa zawiera dwie podsieci IP

## Slide 43: Podsieć IP i VLAN (domena rozgłoszeniowa) – przykład 2
Będzie komunikacja w warstwie IP między stacjami z dwóch różnych podsieci IP znajdujących się w tej samej domenie rozgłoszeniowej
Jednak pakiety przesyłane między tymi podsieciami będą niepotrzebnie przechodziły przez router i obciążały łącze między przełącznikiem i routerem
Można to wykryć za pomocą programu traceroute
W niektórych przypadkach administrator może świadomie skonfigurować sieć w przedstawiony sposób, kiedy np. chce kontrolować przesyłane pakiety wykorzystując dodatkowe funkcje routera

## Slide 44: Protokół IP i VLAN
Ponieważ jedna sieć VLAN to pojedyncza domena rozgłoszeniowa to należy dla każdego VLANu stworzyć oddzielną podsieć IP
Komunikacja miedzy VLANami możliwa jest w warstwie 3, czyli za pomocą protokołu IP i odpowiednio skonfigurowanego routingu
Do routowania między VLANami można wykorzystać routery lub przełączniki warstwy 3

## Slide 45: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 46: Protokół DHCP
Protokół DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) zdefiniowany w RFC 2131 umożliwia automatyczną konfigurację adresów IP oraz innych parametrów klientów (np. brama, maska) przy użyciu jednego lub kilku serwerów DHCP
DHCP wykorzystuje protokół IP
Serwer DHCP przechowuje bazę danych o dostępnych adresach IP
Podobne funkcje do DHCP pełnią również starsze protokoły RARP (ang. Reverse Address Resolution Protocol) oraz BOOTP

## Slide 47: Komunikaty DHCP (1)
DHCPDISCOVER – klient wysyła rozgłoszeniowy komunikat w celu znalezienia serwera DHCP
DHCPOFFER – serwer wysyła odpowiedź (unicast) zawierającą propozycję parametrów konfiguracyjnych
DHCPREQUEST – klient wysyła wiadomość rozgłoszeniową do serwerów DHCP w celu (a) pobrania parametrów z jednego z serwerów i odrzucenia oferty innych serwerów, (b) potwierdzenia poprzednio pobranego adresu lub (c) rozszerzając dzierżawę konkretnego adresu

## Slide 48: Komunikaty DHCP (2)
DHCPACK – serwer wysyła do klienta odpowiedź z parametrami zawierającymi adres IP
DHCPNAK – serwer wysyła do klienta informację o błędzie w adresie
DHCPDECLINE – klient do serwera, że adres jest już w użyciu
DHCPRELEASE – klient kończy dzierżawę adresu
DHCPINFORM – klient prosi serwer DHCP o lokalną konfigurację

## Slide 49: Przesyłanie komunikatów DHCP

## Slide 50: DHCP Relay
Zapytanie DHCPDISCOVER jest rozsyłane za pomocą ramki rozgłoszeniowej
Aby nie instalować serwera DCHP w każdej podsieci (domenie rozgłoszeniowej) można zastosować DHCP Relay – urządzenie, które potrafi przekazać zapytania DHCP do serwera DHCP
Zazwyczaj rolę DHCP Relay pełni to samo urządzenie, które jest bramą dla danej podsieci, np. router
DHCP Relay ma wpisany adres IP serwera DHCP, któremu przekazuje zapytanie DHCP

## Slide 51: DHCP Relay – wymiana komunikatów

## Slide 52: DHCP Relay - przykład
1
2
3
4

## Slide 53: Podsumowanie DHCP
Serwer DHCP może przyznawać adresy IP według adresu MAC klienta – ważne dla stacji wymagającego stałego IP np. ze względu na rejestrację w DNS
Klient może pominąć komunikat DHCPDISCOVER jeśli zna adres serwera DHCP
Czas dzierżawy adresu jest ustalany między klientem i serwerem, który zobowiązuje się nie udostępniać przydzielonego adresu nikomu na wyznaczony czas, klient może prosić o wydłużenie czasu dzierżawy
Aby nie instalować serwera DHCP w każdym VLANie (domenie rozgłoszeniowej) można wykorzystać DHCP Relay

## Slide 54: Plan wykładu
Wprowadzenie do VLAN
VLAN oparty na portach
VLAN oparty na standardach
Podsumowanie VLAN
Protokół ARP
Protokół IP i domena rozgłoszeniowa
DHCP
Podsumowanie

## Slide 55: Podsumowanie
Dzięki modelowi warstwowemu protokół IP może efektywnie współpracować z technologią warstwy 2 (np. Ethernet, WiFi)
Konstrukcja sieci w warstwie 1 i 2 (urządzenia sieciowe, okablowanie) ma wpływ na schemat adresację IP, podstawowa zasada to:
VLAN (domena rozgłoszeniowa) = podsieć IP
Jest dopuszczalne odejście od tej zasady, ale można to robić tylko świadomie
Protokół IP wersji 4 do współpracy z technologią Ethernet używa protokołu ARP
Protokół IP wersji 6 zamiast ARP stosuje protokół NDP (ang. Neighbor Discovery Protocol)
Następny wykład: Projektowanie sieci LAN